# устаНОВКИ  для кавитационной  ПЕРЕРАБОТКИ

# НЕФТЯНЫХ ШЛАМОВ

|  | НТЦ «Надежность» Самарского государственного технического университета (СамГТУ) является межотраслевым научно-техническим подразделением, разрабатывающим НИР и ОКР по проблемам конструкции, эксплуатации, технического обслуживания, модернизации, ремонта, обеспечения ресурса и надежности узлов трения технологических, энергетических и транспортных машин. |
| --- | --- |

НТЦ «Надежность» СамГТУ созданы новые технические решения по устройству, использующему кавитацию для переработки нефтяных шламов.

Установка по патенту РФ №2435636, представляет собой гидродинамический диспергатор,  для переработки нефтяных шламов, содержащих нефтепродукты, воду и механические примеси.

Диспергатор содержит вибратор - 1 и диск-активатор - 2, связанный с упругим элементом динамической системы привода колебаний - 3. Диск-активатор настраивают на резонансный режим путем подбора жесткости упругого элемента (рессоры). Амплитуду колебаний диска-активатора обеспечивают путем выбора места расположения динамической массы на свободном конце рессоры. В качестве динамической массы может быть использован электровибратор.

Нефтешлам, смешанный с водой, подается в рабочую камеру - 4.

Рис.1. Схема установки для переработки нефтешламов.

Опытный вариант установки, предназначенной для переработки застарелых нефтяных шламов, рис.2, прошел испытания в цехе №2  НГДУ «Сергиевскнефть».

Физический эффект диспергирования шламов при кавитационном  воздействии на шлам реализуется в установке  при частоте  резонансных колебаний столба диспергируемого шлама, смешанного с водой.

В этом режиме имеет место резкое возрастание  «закачки» энергии  в диспергируемую среду, что и вызывает разрушение мицелл шлама.

Рис.2. Опытная установка для переработки нефтешлама «Кавитон».

На приведенной фотографии опытной установки  (рис.2) рабочая емкость –1 имела диаметр 300мм, высота – 1000мм (объем  ( 0,07м3 ). Время обработки –

3-5 минут.

После «озвучивания» смесь шлама с водой  сливали в отстойник (прозрачные бутыли) и отстаивали не менее суток.

После отстоя  в верхней части бутылей формировался слой нефтепродуктов, очищенных от мехпримесей, второй слой состоял из отстоявшейся воды; третий (на дне) - из мехпримесей, выпавших в осадок.

Нефтепродукты, отобранные для анализа, показали высокую степень очистки от мехпримесей, превышающей  показатели  нефти, подаваемой   в нефтепроводы.

Банковские реквизиты

Научно - исследовательская часть ФГБОУ ВПО «СамГТУ»

РФ, 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.244

ИНН 6315800040 КПП 631631001

УФК по Самарской области г. Самара (НИЧ ФГБОУ ВПО «СамГТУ»  л/с 20426Х73200)

ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г. Самара

Р/с 40501810836012000002, БИК 043601001

ОКПО 02068396, ОКВЭД 73.10, 73.20, ОКАТО 36401000000

ОГРН 2116316073608 от 05.12.02

# Text boxes

1