НОВЫЙ СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СМАЗКИ

(МУЛЬТИСМАЗКА) В ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННЫХ УЗЛАХ ТРЕНИЯ

|  | НТЦ «Надежность» Самарского государственного технического университета (СамГТУ) является межотраслевым научно-техническим подразделением, разрабатывающим НИР и ОКР по проблемам конструкции, эксплуатации, технического обслуживания, модернизации, ремонта, обеспечения ресурса и надежности узлов трения технологических, энергетических и транспортных машин. |
| --- | --- |

В НТЦ «Надежность» СамГТУ по патенту РФ № 2334909 предложено новое техническое решение, повышающее прочность смазочного слоя узлов трения  различных машин и приборов под нагрузкой.

Повышение нагрузочной способности смазочного слоя получают путем введения промежуточного подслоя высоковязкой жидкости между металлической поверхностью и смазкой, как показано на рис. 1.

Рис.1. Структура промежуточного подслоя

в роликовом подшипнике качения.

В качестве материала подслоя используются жидкости, обладающие высокой адгезией к металлическим поверхностям и одновременно к смазочным материалам, например, кремнийорганические жидкости олигометилсилоксана от ПМС-500 по ТУ6-02-737-78 до ПМС-60000.

Так, например, для повышения работоспособности роликовых подшипников переднеприводных автомобилей ВАЗ № 6-77054  была апробирована жидкость марки ПМС-60000. На подслой ПМС-60000 наносили штатную смазку - масло марки ТАД-17.

Испытания подшипников проводили на стенде ВНИИ-ПП, для чего в  тщательно промытый и просушенный подшипник, на поверхности наружных колец и роликов, тампоном, наносили слой жидкости марки ПМС-60000 (толщиной порядка 5 мкм). Затем подшипник, устанавливали на испытательный стенд, производили предварительную прокрутку, для того, чтобы ПМС-60000 равномерно распределилась на поверхности роликов, внутреннего кольца и сепаратора, подавали смазочное масло и проводили испытания.

При испытаниях оценивали: температуру саморазогрева, изменение момента трения, изменение уровня шума и вибрации, а эффективность способа по износостойкости оценивали на четырехшариковой машине трения по ГОСТ 9490-75.

Испытания подтвердили эффективность предложенного способа.

- За время испытания (60 мин) подшипник практически не нагревался; температура оставалась на уровне комнатной (Т≈+250С).

- Момент трения снижался на 17,6 %;

- Уровень шума снижался на 2,5… 3,0 дБ;

- Уровень вибрации снижался на 2…3 дБ;

- Пятно износа уменьшилось на 30 и более процентов.

Дополнительно, испытания метода мультисмазки были проведены на подшипниковых узлах ряда металлорежущих станков, указанных в таблице 1.

Таблица 1

Результаты испытания способа мультисмазки в шпиндельных подшипниках

| Описание оборудования (наименование, модель) | Узел | Тип подшипника | Кремнийорга-ническая жидкость |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутришлифовальный автомат 3485 | Шпиндель | Радиально-упорный 436210 | ПМС-60000 |
| Торцешлифовальный станок 4340 | Бабка изделия | Радиально-упорный 36205Е | ПМС-60000 |
| Бесцентровосферошли- фовальный станок БСШ-300 | Шпиндель 7311А480 | Радиально-упорный 4-46220Л | ПМС-60000 |
| Бесцентровошлифовальный станок САСЛ-200х500 | Шпиндель | Радиально-упорный 4162920 | ПМС-60000 |

Все приведённые в таблице 1 подшипниковые узлы при введении мультисмазки отработали в цехах ОАО «СПЗ» не менее 1,5…2,0 ресурсов.

При испытаниях мультисмазки (подслой ПМС-60000, смазка Томфлон СК-250) в опорах скольжения шарошек буровых долот (консольный радиально упорный подшипник скольжения с промежуточной свободно-сидящей втулкой n=270мин-1) получены результаты, (см. таблицу 2), превзошедшие показатели наиболее эффективных антифрикционных смазок США, выпускаемых фирмой «Hughes Christensen, Smith и Varel».

Таблица 2

Результаты стендовых испытаний в опорах буксовых долот

| № | Характеристики испытаний | Медьсодержащая смазка, применяемая в долотах фирмы «Hughes Christensen, Smith и Varel» (США) | Томфлон СК-250 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скорость износа, мкм/час | 1,5 | 1,0 |
| 2 | Максимальная контактная нагрузка (при серебряном покрытии), кгс/см2 | 40 — 45 | 65...67 |
| 3 | Температура саморазогрева (при максимальной нагрузке), ТоС | 160 | 97 - 115 |
| 4 | Демпфирующая способность, ( | 0,4 | 0,8 |

Использование предложенного технического решения позволяет получить экономический и технический эффекты за счет увеличения долговечности узлов трения, снижения механических потерь на трение, а также за счет снижения расходов на ремонт и смазочные материалы.

Финансовые реквизиты университета

ФГБОУ ВПО «СамГТУ»

РФ, 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.244

Банковские реквизиты: ИНН 6315800040 КПП 631631001

УФК по Самарской области г. Самара (НИЧ ФГБОУ ВПО «СамГТУ»

л/с 20426Х73200)

ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г. Самара

Р/с 40501810836012000002, БИК 043601001

ОКПО 02068396, ОКВЭД 73.10, 73.20, ОКАТО 36401000000

ОГРН 2116316073608 от 05.12.02