КАВИТАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ  И ПРИМЕНЕНИЯ

ВОДОТОПЛИВНЫХ ЭМУЛЬСИЙ  В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ

|  | НТЦ «Надежность» Самарского государственного технического университета (СамГТУ) является межотраслевым научно-техническим подразделением, разрабатывающим НИР и ОКР по проблемам конструкции, эксплуатации, технического обслуживания, модернизации, ремонта, обеспечения ресурса и надежности узлов трения технологических, энергетических и транспортных машин. |
| --- | --- |

Разработанная система подготовки водотопливных эмульсий (далее СП ВТЭ) предназначена для энергетических установок, работающих на углеводородном топливе с целью  повышения эффективности сгорания, экономии топлива, снижения  уровня экологически вредных выбросов CO и NO и дымности.

Применение СП ВТЭ в энергетических установках позволяет с минимальными материальными затратами повысить надежность и безопасность работы ЭУ, утилизировать  замазученные  воды и отходы ГСМ, эффективно сжигать в двигателях внутреннего сгорания (ДВС) и котельных агрегатах низкосортные углеводородные топлива и др.

Применение СП ВТЭ особо актуально эксплуатируемых на транспорте моделях ДВС и котлов, без коренного изменения их конструкции, поскольку при этом обеспечиваются высокие параметры эмульгирования воды, топлива и твердых углеродных частиц  (дисперсность, седиментационная устойчивость), а концентрация воды в эмульсии оптимизируется с помощью бортовой системы автоматизированного управления по параметрам режима работы энергетической установки. Структурная схема системы приведена на рис.1.

Рис. 1. Структурная схема системы подготовки водотопливных эмульсий.

На рис.1: блок аппаратов 1-8 предназначен для гомогенизации топлива. Гомогенизация производится кавитирующей форсункой  7, после подачи топлива из емкости  1 насосом  5 и дозирования дросселями 2 и 6.

Образование эмульсии производится кавитационной форсункой  13, а смешивание с водой  из емкости  15 и ее дозировка производится системой автоматического управления 11 и 12 с использованием насоса высокого давления  10 и водяного насоса 16.

На конструкцию форсунки получен патент РФ № 2287739.

Разработанные варианты установок апробированы на двигателе ПД-1М тепловоза ТЭМ-2 в локомотивном депо ст. Самара, судовых котлах КВА-1,0/5 танкера «Волганефть-250» ОАО ВНП «ВОЛГОТАНКЕР», котельных установках подготовки пара и отопления, а также на дизеле автомобиля КАМАЗ. Фото установок приведены на рис.2,3,4.

Рис.2. Установка для судовых дизелей: 1 – судовой дизель; 2 – блок АСУ;

3 – блок приготовления ВТЭ.

| Рис.3. Установка приготовления ВТЭ для железнодорожных дизелей. | Рис.4. Установка приготовления ВТЭ для дизелей автомобиля КАМАЗ. |
| --- | --- |

Параметры созданных установок: производительность – 300…1600 л/час; концентрация воды  в ВТЭ – до 35%; дисперсность частиц эмульсии –

1…5 мкм; тип смесителей – кавитационные форсунки центробежные двухконтурные.

Устройства приготовления водотопливной эмульсии (УП ВТЭ) имеют автономность работы и возможность перевода работы ЭУ с топлива на ВТЭ и наоборот.

Достигаемые технико-экономические и экологические показатели на дизелях маневровых тепловозов ТЭМ-2: экономия топлива – до 9,0 %; дымность отработанных газов снижение в 1,5 раза, СО до 60%; NO в 3-4 раза. Также при этом очищаются от нагара поверхности деталей цилиндропоршневой группы и газового тракта.

Результаты испытаний СП ВТЭ испытаний на котельных агрегатах КВА-1,0/5 судов типа «Волганефть» приведены в таблице.

Таблица

| Экономия топлива |
| --- |
| Расход топлива, при работе двух котлов на подогреве мазута марки 100, л/час | Экономия, % |
| На дизельном топливе | На ВТЭ |  |
| 130 | 117 | 9 |
| Снижение экологически вредных выбросов в отработавших газах, мг/м3 |
| Токсичные выбросы | На дизельном топливе | На ВТЭ (15% Н2О) | Уменьшение |
| СО | 5 | 2…3 | на 40…60% |
| NOx | 40 | 10…12 | в 3…4 раза |
| CH | 1500 | 800 | на 53% |

Установка для приготовления ВТЭ на базе мазута М-100 испытана в котельной ЛПДС «Никольская» Брянского ПО ОАО «Юго-запад-транснефтепродукт».

На разработку получены патенты РФ: 2435636, 2287739, 2309286, 2344312.

Авторский коллектив: Громаковский Д.Г., Меньшов А.П., Ковшов А.Г., Шигин С. В., Потапкин А.И., Мохонько В.П.

Финансовые реквизиты университета

ФГБОУ ВПО «СамГТУ»

РФ, 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.244

ИНН 6315800040 КПП 631631001

УФК по Самарской области г. Самара (НИЧ ФГБОУ ВПО «СамГТУ» л/с 20426Х73200)

ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г. Самара

Р/с 40501810836012000002, БИК 043601001

ОКПО 02068396, ОКВЭД 73.10, 73.20, ОКАТО 36401000000

ОГРН 2116316073608 от 05.12.02

# Text boxes

2

1

3

2

3

1